Forhold mellom relativ fuktighet (%RF)

og temperatur ute/inne

Om sommeren er relativ fuktighet ute og inne ganske likt.

I gjennomsnitt ligger den relative fuktigheten på ca 80 % hele året.

Det er små forskjeller mellom kyst og fjell/innland.

På vinteren er den fortsatt ca 80%RF ute, men når vi varmer den opp til innetemperatur så synker den relative fuktigheten.

Dette kan belyses med følgende eksempler:

| Utetemperatur ºC | % RF ute | Innetemperatur ºC | Blir % RF inne |
| --- | --- | --- | --- |
| - 20 | 80 | + 21 | 3,4 |
| - 15 | 80 | + 21 | 5,3 |
| - 10 | 80 | + 21 | 8,4 |
| - 5 | 80 | + 21 | 13 |
| 0 | 80 | + 21 | 19,7 |
| + 5 | 80 | + 21 | 28,1 |
| + 10 | 80 | + 21 | 39,6 |
| + 15 | 80 | + 21 | 54,9 |
| + 20 | 80 | + 21 | 75,2 |

I praksis er det sjelden at inneluften kommer lavere enn 10 %RF om vinteren fordi mennesker, ”trekk” og ventilasjon avgir fuktighet.

Ord og uttrykk:

Absolutt fuktighet

Den mengde vann som luften inneholder

– måles normalt i gram pr. kilo luft

Absorpsjon /Adsorpsjon

Opptak av for eksempel fuktighet av et materiale,

hvorved dette materialet forandres, kjemisk eller fysisk

Duggpunkt

Den temperatur som luften må kjøles ned til for at

vanndampen i luften skal kondensere

RF / RH / Relativ fuktighet

Uttrykker forholdet mellom luftens vanninnhold ved en

viss temperatur og mettet lufts vanninnhold ved den samme temperaturen

Likevektsfuktighet

Forholdet mellom mengden vann i et materiale og mengden tørt materiale

Evaporere

Fordampning / fordampe / avdunste

service@ateam.no

Ateam® Inneklimaservice AS ☺ Tvetenveien 164 ☺ 0671 Oslo

Telefon: 23 12 67 00 ☺ Telefaks: 23 12 67 01 ☺ E-post: service@ateam.no

www.ateam.no©

# Text boxes

Ateam®

Inneklimaservice AS