Jeg vet du blir fornøyd med din

Munters avfukter. Jeg vet også

at den gir en deg en fin og tørr

båt hele året.

Din Munters avfukter er bygget til de strengeste krav fra forsvaret i mange land og skal tåle både støt, vibrasjoner, samt ”uventede” belastninger.                                                   Som alt annet utstyr behøver den av og til service.

Det viktigste er å skifte filtre som 	Det viktigste er å skifte filtre som sitter på begge sider av avfukteren.  Det er svært få båteiere som kjøper filtre hos Ateam® og jeg undrer meg over dette.

Du skifter sannsynligvis både olje- og dieselfilter, samt olje på motor og gear, går over båten din og skifter komponenter eller reparerer ting før det skjer noe.

MUNTERS avfuktere er konstruert for røff bruk.

Det er likevel enkelte punkter du må passe på:

Tette filtre kan gi overopphetning av avfukteren så den stopper. Alternativt så tørker den ikke, selv om du hører viften gå.

Da må du skifte filtre.

Står avfukteren, trekk ut kontakten og sett den inn i støpselet igjen. Da er avfukteren resatt.

Lav spenning

På enkelte bryggeanlegg og slipper/opplagsplasser er ofte spenningen svært lav når det er kaldt. Dette kan komme av:

Langt fra nærmeste trafo og derfor lav spenning i kuldeperioder p.g.a. stort forbruk. Ofte er kablenett på bryggeanlegg, samt slipper/opplagsplasser i dårlig forfatning og/eller underdimensjonert.

Elektrisk utstyr skal normalt tåle en nominell spenning +/- 10%.

Når spenningen blir altfor lav, så er vær OBS !

Da kan motoren som driver tørkerotoren

rundt gå i stykker.

Er tørkekapasiteten elendig, så sett avfukteren i manuell drift (bryter på toppen av avfukter) eller skru hygrostaten så lavt du kan slik at avfukteren går kontinuerlig. Ta av våtluftslangen og

stikk finger´n inn i våtluftutløpet på avfukteren. Det er ikke farlig. Går rotoren rundt er det OK.

Hvis ikke, send avfukteren til oss for service!

Andre problemer?

Kontakt:

Ateam® Inneklimaservice AS

Tvetenveien 164

0671 Oslo

Telefon: 23 12 67 00

Faks     : 23 12 67 01

E-post  : service@ateam.no

# Text boxes

Ateam®

Inneklimaservice AS

Spitsbergen

Ateam®

Inneklimaservice AS

Per Steffensen

turseiler

Vest-India

Kvitøya